## Slide 1
Move or Wait
動くか、待つか
地震のあと、「運転再開の見込みは立っていません」に数字を与える。
訪日外国人が、待つか、今夜の寝場所を確保するかを、いま決められるように。
公共交通オープンデータチャレンジ2026 応募作品 · tyra0119.github.io/pj_DisasterPrevention
Notes: Move or Wait、動くか待つか。地震のあと、鉄道会社が「再開の見込みは立っていません」としか言えない数時間に、訪日外国人へ、待つか、今夜の寝場所を確保するかを決める数字を出すウェブアプリです。

## Slide 2
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
2
課題
「運転再開の見込みは立っていません」
現在、安全確認のため運転を見合わせています。
運転再開の見込みは立っていません。
— 地震のあと、どの鉄道会社も同じ文になる
方針ではない。点検内容で復旧時間が大きく変わり、数字が出せない。
2026-08-23 茨城県南部 M5.9 最大震度 5 弱
02:00 発生 → 05:00 始発から関東の在来線が運転見合わせ
→ 06:15 になっても再開見込みなし。4 時間以上、誰も「あとどれくらい」を言わない
02:00
地震発生
05:00
始発から見合わせ
06:15
再開見込みなし
?
あとどれくらい？
Notes: 大きな地震のあと、鉄道会社の案内は全社同じ文になります。「運転再開の見込みは立っていません」。点検の内容で復旧時間が大きく変わるので、数字が出せないのです。8月23日の茨城県南部の地震では、深夜2時の発生から、6時15分になっても再開見込みが出ませんでした。4時間以上、誰も「あとどれくらい」を言っていません。

## Slide 3
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
3
誰が一番困るか
一番判断材料がないのは、訪日外国人
日本語のアナウンスが読めない
駅の電光掲示も、車内放送も
「点検」が何時間を意味するか知らない
30 分なのか、明日なのか
ホテルが数時間で埋まることを知らない
駅周辺は地震のあとすぐ満室になる
1 時間目に決めるか
4 時間目に決めるかで
結果が変わる。
今夜の宿は取ってある。飛行機は明日。待てばいいのか、動くべきなのか。
Notes: 一番困るのが訪日外国人です。日本語の案内が読めず、「点検」が何時間か知らず、駅周辺のホテルが数時間で埋まることも知りません。1時間目に決めるか、4時間目に決めるかで、結果が変わります。

## Slide 4
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
4
解決
「あとどれくらい」に数字を与える
待つか、今夜の寝場所を確保するかを、いま決められるようにする。
再開までの幅と時刻
「51 分〜4 時間 26 分 · 12:24〜15:59 ごろ」。路線ごとに出す
決断の形で出す
震度でも分数でもなく「今夜のうちに戻れる見込み」。終電と便の出発時刻から逆算
いまいる場所・宿・出国便
事前に登録した場所ごとに、平常 / 遅れ / 停止 / 不通の印
この数字を出しているところは、他にない。
Notes: このアプリは、「見込みは立っていません」に数字を与えます。再開まで51分から4時間26分、12時24分から15時59分ごろ。そして「今夜のうちに戻れる見込みです」という決断の形にします。終電と出国便の時刻から逆算しています。この数字を出しているところは、他にありません。

## Slide 5
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
5
根拠を開ける
路線ごとに、なぜその幅なのかを見せる
宿の行をタップすると、その周りの路線が 1 行ずつ。
路線の「+」で内訳が開く。
・線路上で最も強く揺れた観測点と震度
・点検が要る区間の長さ (km)
・再開までの幅と時刻
・対応する線路 (国土数値情報の線路名称)
・鉄道会社の案内 (ODPT 運行情報) と、その時点
「鉄道会社の判断ではなく推定である」ことを毎回書く。
見込みを出すからこそ、根拠と限界を隠さない。
Notes: 宿の行をタップすると、周りの路線が1行ずつ並びます。路線を開くと、最も強く揺れた観測点、点検が要る区間の長さ、再開までの幅、鉄道会社の案内が見えます。見込みを出すからこそ、根拠と限界を隠しません。

## Slide 6
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
6
待たない判断
震度 6 強なら、待たずに宿を取れ
「鉄道は使えない見込み」
見込み時刻は出さない。出せないものを出さない。
「宿を取るなら早い方がいい。地震のあと、駅の近くはすぐ埋まります」
帰れないときに休める場所
一時滞在施設 (東京都・帰宅困難者向け) を青、
指定緊急避難場所 (国土地理院) を緑で、同じ地図に。
「休む場所」と「逃げる場所」は用途が違う。
現在地は住所で出す。駅員やタクシーに画面を見せれば伝わる。
Notes: 震度6強なら、待たずに宿を取れと言います。見込み時刻は出しません。そして休める場所として、東京都の一時滞在施設と、国土地理院の指定緊急避難場所を同じ地図に出します。現在地は住所で表示します。画面を見せれば、言葉なしで伝わります。

## Slide 7
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
7
仕組み
震度 → 路線 → 運転系統 → 待ち時間 → 決断
1
気象庁の震度
観測点 4,360 点。P2P地震情報と気象庁 bosai JSON から
2
路線に重ねる
国土数値情報 N02 の 596 路線・27,343 標本点に最大震度を割り当て。162 ms
3
運転系統に組み替え
ODPT odpt:Railway / odpt:Station。「山手線」を旅客が知る一周に。190 系統
4
推定式
震度 4 → 注意運転点検 30 分 / 5 弱 → 徒歩点検 6.0 分/km ± 30 / 6 弱〜 → 当面不通 (高浜・翠川 2011)
5
運行情報で終わらせる
ODPT odpt:TrainInformation が「平常」なら推定を捨てる。「見合わせ」なら裏付け
6
決断に翻訳
終電・便の出発時刻から逆算して「今夜戻れる / 戻れない」
Notes: 仕組みです。気象庁の震度を、国土数値情報の全国596路線に重ねます。公共交通オープンデータセンターの路線と駅のデータで、線路名称を旅客が知る運転系統に組み替えます。運転規制基準に基づく推定式で、路線ごとの再開までの幅を出します。運行情報で「平常」が出た系統は、推定を取り下げます。最後に、決断の形に翻訳します。

## Slide 8
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
8
オープンデータの使い方
運行情報を「主」ではなく「推定を終わらせる手段」として使う
ODPT odpt:Railway / odpt:Station
線路名称 → 運転系統の対応表
N02 の山手線は 17 駅。運行情報も系統単位で来る
ODPT odpt:TrainInformation
推定を終わらせる
推定は上限まで「止まっている」と言い続ける。事業者が平常と言えば捨てる
気象庁 bosai JSON / P2P地震情報
震度分布
鍵なし・CORS 開放。英語の震源名も入っている
気象庁 震度観測点一覧表
観測点 → 座標
199 地震 6,016 点で欠落ゼロ
国土数値情報 N02-25 (CC BY 4.0)
駅・線路の形
同梱して配れる。空港アクセス路線が揃う
国土地理院 避難場所・逆ジオコーダ・タイル
逃げる先・現在地の住所・地図
住所は見せれば伝わる
東京都 一時滞在施設 (CC BY 4.0)
帰宅困難者が休む場所
「逃げる」と「休む」は違う
Notes: 公共交通オープンデータセンターのデータは、2つの役割で使っています。路線と駅のデータで運転系統の対応表を作ること。運行情報で推定を終わらせること。「止まっている」は他でも見られますが、「あとどれくらい」と「もう再開した」の両端を持つのはここだけです。

## Slide 9
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
9
実際の地震で
2026-08-23 茨城県南部 M5.9 を実データで
系統
震度
再開まで (推定)
山手線
5 弱
1 時間 44 分 〜 5 時間 35 分
中央線快速
5 弱
1 時間 13 分 〜 4 時間 23 分
京浜東北線・根岸線
5 弱
3 時間 15 分 〜 9 時間 9 分
京急空港線
5 弱
35 分 〜 2 時間 1 分
実際: JR 東日本は始発から見合わせ、発生 4 時間 15 分後の 06:15 でも再開見込みなし。
推定の幅と整合する。
?event=<id> で過去の地震をいつでも再現できる。実地震ごとに幅と実再開時刻を記録し、式を校正していく。
Notes: 8月23日の茨城県南部の地震を、実データで再現しました。山手線は1時間44分から5時間35分。実際にJR東日本は、発生4時間15分後でも再開見込みを出していませんでした。推定の幅と整合しています。

## Slide 10
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
10
地震の前に済ませる
宿と出国便は事前に。
リンクで配れる。4 言語。
設定は URL に入る
?lang=en&home=…&flight=NRT&dep=…
宿・旅行会社・空港が、客に設定つきリンクを配れる。地震のあとに設定させない。
駅名検索は英語でも日本語でも
ODPT の駅名 (英語) と N02 の全駅 (日本語)
日本語・英語・中文・한국어
震源名は気象庁の英語名。時刻は 24 時間表記に固定
圏外でも最後の判定を表示
Service Worker。地震直後の輻輳に備える
Notes: 宿と出国便は地震の前に設定します。設定はURLに入るので、宿や旅行会社が客に設定つきリンクを配れます。4言語に対応し、圏外でも最後の判定を表示します。

## Slide 11
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
11
技術
依存ゼロ・ビルドなし・サーバなし。地震直後に落ちない作り
162 ms
全国 596 路線・27,343 標本点への震度割り当て (ブラウザ内)
0 件
観測点の座標解決の欠落。199 地震・6,016 点
98.2%
運転系統の対応表の駅被覆。190/215 系統
14 通り
速報・震度 4・5 弱・6 強・遠方・期限切れ・深夜・4 言語… のシナリオ確認
GitHub Pages の静的配信。ES modules + JSDoc、地図タイル描画も自前。地震・運行情報は常に網から、同梱データはキャッシュ優先。
検証スクリプト同梱: verify:shindo / verify:rail / verify:systems / verify:regulation / verify:traininfo。?scenario= と ?event= で審査中もいつでも判定が見える。
Notes: 技術面では、依存ゼロ、ビルドなし、サーバなしの静的サイトです。地震直後の輻輳でも落ちにくい作りです。596路線への震度の割り当てはブラウザ内で162ミリ秒。14通りのシナリオで確認済みで、審査中もいつでも判定が見えます。

## Slide 12
Move or Wait — 動くか、待つか · 公共交通オープンデータチャレンジ2026
12
「あとどれくらい」を出しているのは、ここだけ。
待つか、今夜の寝場所を確保するかを、いま決められる。
公共交通オープンデータで、線路名称を運転系統に組み替え、運行情報で推定を終わらせる。
次は: 一時滞在施設を大阪・京都・福岡へ / 津波の避難場所 / ODPT 航空データで出国便 / 実地震で式を校正
Move or Wait — 動くか、待つか
https://tyra0119.github.io/pj_DisasterPrevention/
Notes: 「あとどれくらい」を出しているのは、ここだけです。待つか、今夜の寝場所を確保するかを、いま決められる。Move or Wait、動くか待つか。ありがとうございました。